| Наименование товара | Технические характеристики | Указание на товарный знак (модель. производителя) | Сведения о сертификации (сертифицирован / не сертифицирован ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Параметр | Требование | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | Ед. изм |  |  |
| Светильник тип 1 | Тип | Тип должен быть | универсальный светодиодный потолочный светильник |  |  |  |  |
|  | Класс светораспределения | Класс светораспределения должен быть | прямого света / преимущественно прямого света / рассеянного света / преимущественно отраженного света / отраженного света |  |  |  |  |
|  | Рассеиватель | Рассеиватель должен быть | должен быть призма или микропризма |  |  |  |  |
|  | Тип кривой силы света | Тип кривой силы света должен быть | Концентрированная / глубокая / косинусная / полуширокая / широкая / равномерная / синусная |  |  |  |  |
|  | Назначение светильника | Назначение должно быть | для замены стандартных растровых светильников на люминесцентных лампах |  |  |  |  |
|  | Корпус | Корпус должен быть | сталь толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм |  |  |  |  |
|  | Доля светового потока в нижнюю полусферу | Доля светового потока в нижнюю полусферу должна быть | до 95 |  | % |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 30 |  | W |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Коэффициент формы кривой силы света | Коэффициент формы кривой силы света должен быть | не менее 1.3, но более 3,5 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсации | Коэффициент пульсации не должен быть | более 1 |  | % |  |  |
|  | Угол излучения | Угол излучения должен быть | не менее 120 |  | ° |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | от 3500 до 3800 |  | Lm |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4300 |  | К |  |  |
|  | Срок службы светильника | Срок службы светильника должен быть | не менее 100000 |  | ч |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Степень защиты от воздействия окружающей среды должна быть | не ниже IP40 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент мощности | Коэффициент мощности должен быть | от 0.95 |  |  |  |  |
|  | Частота питающей сети | Частота питающей сети должна быть | от 40 до 60 |  | Гц |  |  |
|  | Габариты светильника | Габариты (ДхШхВ) должны быть | более: 590 х 590 х 38 |  | мм |  |  |
|  | Зона направлений максимальной силы света | Зона направлений максимальной силы света должна быть | 30 - 90 |  | град. |  |  |
|  | Световая отдача | Световая отдача должна быть | >50 |  | лм/Вт |  |  |
|  | КПД светильника | КПД светильника должно быть | более 50 |  | % |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не ниже 1 |  |  |  |  |
|  | Цвет корпуса | Цвет корпуса должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | В комплекте | В комплекте должен быть | блок аварийного питания (БАП) |  |  |  |  |
|  | Время работы БАП в аварийном режиме | Время работы БАП в аварийном режиме должен быть | не менее 1.5 |  | ч |  |  |
|  | Аккумулятор блока питания | Аккумулятор блока питания должен быть | встроенный |  |  |  |  |
| Светильник тип 2 | Тип | Тип должен быть | универсальный светодиодный потолочный светильник |  |  |  |  |
|  | Класс светораспределения | Класс светораспределения должен быть | прямого света / преимущественно прямого света / рассеянного света / преимущественно отраженного света / отраженного света |  |  |  |  |
|  | Рассеиватель | Рассеиватель должен быть | должен быть призма или микропризма |  |  |  |  |
|  | Тип кривой силы света | Тип кривой силы света должен быть | Концентрированная / глубокая / косинусная / полуширокая / широкая / равномерная / синусная |  |  |  |  |
|  | Назначение светильника | Назначение должно быть | для замены стандартных растровых светильников на люминесцентных лампах |  |  |  |  |
|  | Корпус | Корпус должен быть | сталь толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм |  |  |  |  |
|  | Доля светового потока в нижнюю полусферу | Доля светового потока в нижнюю полусферу должна быть | до 95 |  | % |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 30 |  | W |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Коэффициент формы кривой силы света | Коэффициент формы кривой силы света должен быть | не менее 1.3, но более 3,5 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсации | Коэффициент пульсации не должен быть | более 1 |  | % |  |  |
|  | Угол излучения | Угол излучения должен быть | не менее 120 |  | ° |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | от 3500 до 3800 |  | Lm |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4300 |  | К |  |  |
|  | Срок службы светильника | Срок службы светильника должен быть | не менее 100000 |  | ч |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Степень защиты от воздействия окружающей среды должна быть | не ниже IP40 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент мощности | Коэффициент мощности должен быть | от 0.95 |  |  |  |  |
|  | Частота питающей сети | Частота питающей сети должна быть | от 40 до 60 |  | Гц |  |  |
|  | Габариты светильника | Габариты (ДхШхВ) должны быть | более: 590 х 590 х 38 |  | мм |  |  |
|  | Зона направлений максимальной силы света | Зона направлений максимальной силы света должна быть | 30 - 90 |  | град. |  |  |
|  | Световая отдача | Световая отдача должна быть | >50 |  | лм/Вт |  |  |
|  | КПД светильника | КПД светильника должно быть | более 50 |  | % |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не ниже 1 |  |  |  |  |
|  | Цвет корпуса | Цвет корпуса должен быть | белый |  |  |  |  |
| Светильник тип 3 | Тип | Тип должен быть | универсальный светодиодный потолочный светильник |  |  |  |  |
|  | Класс светораспределения | Класс светораспределения должен быть | прямого света / преимущественно прямого света / рассеянного света / преимущественно отраженного света / отраженного света |  |  |  |  |
|  | Рассеиватель | Рассеиватель должен быть | должен быть призма или микропризма |  |  |  |  |
|  | Тип кривой силы света | Тип кривой силы света должен быть | Концентрированная / глубокая / косинусная / полуширокая / широкая / равномерная / синусная |  |  |  |  |
|  | Назначение светильника | Назначение должно быть | для замены стандартных растровых светильников на люминесцентных лампах |  |  |  |  |
|  | Корпус | Корпус должен быть | сталь толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм |  |  |  |  |
|  | Доля светового потока в нижнюю полусферу | Доля светового потока в нижнюю полусферу должна быть | до 95 |  | % |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 40 |  | W |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Коэффициент формы кривой силы света | Коэффициент формы кривой силы света должен быть | не менее 1.3, но более 3,5 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсации | Коэффициент пульсации не должен быть | более 1 |  | % |  |  |
|  | Угол излучения | Угол излучения должен быть | не менее 120 |  | ° |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | не менее 5000 |  | Lm |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4300 |  | К |  |  |
|  | Срок службы светильника | Срок службы светильника должен быть | не менее 100000 |  | ч |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Степень защиты от воздействия окружающей среды должна быть | не ниже IP44 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент мощности | Коэффициент мощности должен быть | от 0.95 |  |  |  |  |
|  | Частота питающей сети | Частота питающей сети должна быть | от 40 до 60 |  | Гц |  |  |
|  | Габариты светильника | Габариты (ДхШхВ) должны быть | более 1150 х 180 х 40 |  | мм |  |  |
|  | Зона направлений максимальной силы света | Зона направлений максимальной силы света должна быть | 30 - 90 |  | град. |  |  |
|  | Световая отдача | Световая отдача должна быть | >50 |  | лм/Вт |  |  |
|  | КПД светильника | КПД светильника должно быть | более 50 |  | % |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не ниже 1 |  |  |  |  |
|  | Цвет корпуса | Цвет корпуса должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | В комплекте | В комплекте должен быть | блок аварийного питания (БАП) |  |  |  |  |
|  | Время работы БАП в аварийном режиме | Время работы БАП в аварийном режиме должен быть | не менее 1.5 |  | ч |  |  |
|  | Аккумулятор блока питания | Аккумулятор блока питания должен быть | встроенный |  |  |  |  |
| Светильник тип 4 | Тип | Тип должен быть | универсальный светодиодный потолочный светильник |  |  |  |  |
|  | Класс светораспределения | Класс светораспределения должен быть | прямого света / преимущественно прямого света / рассеянного света / преимущественно отраженного света / отраженного света |  |  |  |  |
|  | Рассеиватель | Рассеиватель должен быть | должен быть призма или микропризма |  |  |  |  |
|  | Тип кривой силы света | Тип кривой силы света должен быть | Концентрированная / глубокая / косинусная / полуширокая / широкая / равномерная / синусная |  |  |  |  |
|  | Назначение светильника | Назначение должно быть | для замены стандартных растровых светильников на люминесцентных лампах |  |  |  |  |
|  | Корпус | Корпус должен быть | сталь толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм |  |  |  |  |
|  | Доля светового потока в нижнюю полусферу | Доля светового потока в нижнюю полусферу должна быть | до 95 |  | % |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 40 |  | W |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Коэффициент формы кривой силы света | Коэффициент формы кривой силы света должен быть | не менее 1.3, но более 3,5 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент пульсации | Коэффициент пульсации не должен быть | более 1 |  | % |  |  |
|  | Угол излучения | Угол излучения должен быть | не менее 120 |  | ° |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | не менее 5000 |  | Lm |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4300 |  | К |  |  |
|  | Срок службы светильника | Срок службы светильника должен быть | не менее 100000 |  | ч |  |  |
|  | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Степень защиты от воздействия окружающей среды должна быть | не ниже IP44 |  |  |  |  |
|  | Коэффициент мощности | Коэффициент мощности должен быть | от 0.95 |  |  |  |  |
|  | Частота питающей сети | Частота питающей сети должна быть | от 40 до 60 |  | Гц |  |  |
|  | Габариты светильника | Габариты (ДхШхВ) должны быть | более 1150 х 180 х 40 |  | мм |  |  |
|  | Зона направлений максимальной силы света | Зона направлений максимальной силы света должна быть | 30 - 90 |  | град. |  |  |
|  | Световая отдача | Световая отдача должна быть | >50 |  | лм/Вт |  |  |
|  | КПД светильника | КПД светильника должно быть | более 50 |  | % |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не ниже 1 |  |  |  |  |
|  | Цвет корпуса | Цвет корпуса должен быть | белый |  |  |  |  |
| Светильник тип 5 | Тип | Тип должен быть | светодиодный |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа | Способ монтажа должен быть | накладной |  |  |  |  |
|  | Материал | Материал должен быть | пластик |  |  |  |  |
|  | Цвет корпуса | Цвет корпуса должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | Степень защиты | Степень защиты должна быть | не ниже IP65 |  |  |  |  |
|  | Высота | Высота должна быть | от 70 до 74 |  | мм |  |  |
|  | Длина | Длина должна быть | не менее 1250 |  | мм |  |  |
|  | Ширина | Ширина должна быть | 120±1 |  | мм |  |  |
|  | Тип цоколя и лампы | Тип цоколя и лампы должен быть | LED |  |  |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура не должна быть | менее 4000 |  | К |  |  |
|  | Срок службы светильника | Срок службы светильника должен быть | не менее 40000 |  | ч |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | не менее 4000 |  | Лм |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не менее 1 |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | В комплекте | В комплекте должен быть | блок аварийного питания (БАП) |  |  |  |  |
|  | Время работы БАП в аварийном режиме | Время работы БАП в аварийном режиме должен быть | не менее 1 |  | ч |  |  |
|  | Аккумулятор блока питания | Аккумулятор блока питания должен быть | встроенный |  |  |  |  |
| Светильник тип 6 | Тип | Тип должен быть | светодиодный |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа | Способ монтажа должен быть | накладной |  |  |  |  |
|  | Материал | Материал должен быть | поликарбонат |  |  |  |  |
|  | Цвет корпуса | Цвет корпуса должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | Габариты светильника | Габариты (ВхШхД) должны быть | более 60х80х1200 |  |  |  |  |
|  | Степень защиты | Степень защиты должна быть | не ниже IP65 |  |  |  |  |
|  | Сечение жилы | Сечение жилы должно быть | 0.70 - 1.60 |  | мм2 |  |  |
|  | Рабочая температура | Рабочая температура должна быть | -40…+40 |  | °С |  |  |
|  | Номинальный ток | Номинальный ток должен быть | не менее 0.16 |  | А |  |  |
|  | Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | LED |  |  |  |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура | Пускорегулирующая аппаратура должна быть | требуется |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4500 |  | К |  |  |
|  | Срок службы светильника | Срок службы светильника должен быть | не менее 40000 |  | ч |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 36 |  | Вт |  |  |
|  | LED драйвер | LED драйвер должен быть | в комплекте |  |  |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | Количество жил | Количество жил должно быть | 2 |  |  |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | от 4400 |  | Лм |  |  |
|  | Внутри корпуса | Внутри корпуса должна быть | реализована сквозная проводка,что дает возможность подключать в одну линию не менее 20 светильников |  |  |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не менее 2 |  |  |  |  |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть | 5.0-11.0 |  | мм2 |  |  |
| Светильник тип 7 | Материал рассеивателя | Материал рассеивателя должен быть | поликарбонат |  |  |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | от 5800 до 6200 |  | Лм |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | Степень защиты | Степень защиты должна быть | не ниже IP65 |  |  |  |  |
|  | Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | LED |  |  |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | не менее 5000 |  | К |  |  |
|  | Материал корпуса | Материал корпуса должен быть | сталь |  |  |  |  |
|  | Тип светораспределения | Тип светораспределения должен быть | косинусная |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа | Способ монтажа должен быть | консольный |  |  |  |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура | Пускорегулирующая аппаратура должна быть | необходима |  |  |  |  |
|  | Размеры | Размеры (ДхШхВ) должны быть | менее 700х300х140 |  | мм |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 60 |  | Вт |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не менее 1 |  |  |  |  |
|  | Применение | Применение должно быть | уличное освещение |  |  |  |  |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть | не менее 4 |  | мм2 |  |  |
|  | Тип светораспределения | Тип светораспределения должен быть | широкая боковая 1 |  |  |  |  |
|  | Масса | Масса должна быть | до 5 |  | кг |  |  |
|  | Рабочая температура | Рабочая температура должна быть | -60…+45 |  | °С |  |  |
|  | Коэффициент мощности | Коэффициент мощности должен быть | более 0.90 |  |  |  |  |
| Светильник тип 8 | Материал рассеивателя | Материал рассеивателя должен быть | поликарбонат |  |  |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | более 9000 |  | Лм |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | белый |  |  |  |  |
|  | Степень защиты | Степень защиты должна быть | не ниже IP65 |  |  |  |  |
|  | Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | LED |  |  |  |  |
|  | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | не менее 5000 |  | К |  |  |
|  | Материал корпуса | Материал корпуса должен быть | сталь |  |  |  |  |
|  | Тип светораспределения | Тип светораспределения должен быть | косинусная |  |  |  |  |
|  | Способ монтажа | Способ монтажа должен быть | консольный |  |  |  |  |
|  | Пускорегулирующая аппаратура | Пускорегулирующая аппаратура должна быть | необходима |  |  |  |  |
|  | Размеры | Размеры (ДхШхВ) не должны быть | менее 600х300х140 |  | мм |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 100 |  | Вт |  |  |
|  | Класс защиты | Класс защиты (по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) должен быть | не менее 1 |  |  |  |  |
|  | Применение | Применение должно быть | уличное освещение |  |  |  |  |
|  | Максимальное сечение подключаемого кабеля | Максимальное сечение подключаемого кабеля должно быть | не менее 4 |  | мм2 |  |  |
|  | Тип светораспределения | Тип светораспределения должен быть | широкая боковая 1 |  |  |  |  |
|  | Масса | Масса должна быть | до 5 |  | кг |  |  |
|  | Рабочая температура | Рабочая температура должна быть | -60…+45 |  | °С |  |  |
|  | Коэффициент мощности | Коэффициент мощности должен быть | более 0.90 |  |  |  |  |
| Стартер тип 1 | Применение | Применение должно быть | [для зажигания трубчатых люминесцентных ламп в одноламповом светильнике или светильнике с раздельным включением каждой лампы мощностью от 4 до 65 Вт]. |  |  |  |  |
|  | Диаметр колбы стартера | Диаметр колбы стартера должен быть | не менее 20 |  | мм |  |  |
|  | Высота колбы стартера без электродов | Высота колбы стартера без электродов должна быть | от 30 до 40 |  | мм |  |  |
|  | Высота электродов | Высота электродов должна быть | менее 5.3 |  | мм |  |  |
|  | Степень защиты | Степень защиты должна быть | не ниже IP20 |  |  |  |  |
|  | Материал изделия | Материал изделия должен быть | пластик |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
| Стартер тип 2 | Применение | Применение должно быть | [для зажигания трубчатых люминесцентных ламп в одноламповом светильнике или светильнике с раздельным включением каждой лампы мощностью от 4 до 22 Вт]. |  |  |  |  |
|  | Диаметр колбы стартера | Диаметр колбы стартера должен быть | не менее 20 |  | мм |  |  |
|  | Высота колбы стартера без электродов | Высота колбы стартера без электродов должна быть | от 30 до 40 |  | мм |  |  |
|  | Высота электродов | Высота электродов должна быть | менее 5.3 |  | мм |  |  |
|  | Степень защиты | Степень защиты должна быть | не ниже IP20 |  |  |  |  |
|  | Материал изделия | Материал изделия должен быть | пластик |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | 220 |  | В |  |  |
| Лампа тип 1 | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4200 |  | К |  |  |
|  | Тип лампы | Тип лампы должен быть | линейная люминесцентная |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | не менее 220 |  | В |  |  |
|  | Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | штырьковый цоколь с расстоянием между штырьками 13 мм |  |  |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | от 15 до 20 |  | Вт |  |  |
|  | Длина лампы | Длина лампы должна быть | от 600 до 610 |  | мм |  |  |
|  | Диаметр | Диаметр должен быть | до 29 |  | мм |  |  |
|  | Срок службы | Срок службы должен быть | не менее 13000 |  | ч |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | более 1300 |  | Лм |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | холодный |  |  |  |  |
|  | Диммирование | Диммирование должно быть | необходимо |  |  |  |  |
|  | Форма колбы | Форма колбы должна быть | трубчатая |  |  |  |  |
|  | Цвет колбы | Цвет колбы должен быть | белый; матовый |  |  |  |  |
|  | Стабильность светового потока после 2000 ч горения | Стабильность светового потока после 2000 ч горения не должна быть | менее 70 |  | % |  |  |
| Лампа тип 2 | Цветовая температура | Цветовая температура должна быть | от 3900 до 4200 |  | К |  |  |
|  | Тип лампы | Тип лампы должен быть | линейная люминесцентная |  |  |  |  |
|  | Напряжение питания | Напряжение питания должно быть | не менее 220 |  | В |  |  |
|  | Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | штырьковый цоколь с расстоянием между штырьками 13 мм |  |  |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | не менее 36 |  | Вт |  |  |
|  | Длина лампы | Длина лампы должна быть | не менее 1200 |  | мм |  |  |
|  | Диаметр | Диаметр должен быть | до 29 |  | мм |  |  |
|  | Срок службы | Срок службы должен быть | не менее 13000 |  | ч |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток не должен быть | менее 3350 |  | Лм |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | холодный |  |  |  |  |
|  | Диммирование | Диммирование должно быть | требуется |  |  |  |  |
|  | Стабильность светового потока после 2000 ч горения | Стабильность светового потока после 2000 ч горения не должна быть | менее 70 |  | % |  |  |
| Лампа тип 3 | Длина | Длина должна быть | 105±1 |  | мм |  |  |
|  | Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | Е27 |  |  |  |  |
|  | Материал колбы | Материал колбы должен быть | стекло |  |  |  |  |
|  | Форма колбы | Форма колбы должна быть | грушевидная / шар |  |  |  |  |
|  | Срок службы | Срок службы должен быть | ⩾50000 |  | ч |  |  |
|  | Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | теплый |  |  |  |  |
|  | Световой поток | Световой поток должен быть | от 1200 до 1300 |  | Лм |  |  |
|  | Диаметр | Диаметр должен быть | от 60* до 64 |  | мм |  |  |
|  | Напряжение | Напряжение должно быть | не менее 230 |  | Вт |  |  |
|  | Тип лампы | Лампа должна быть | светодиодная |  |  |  |  |
|  | Мощность | Мощность должна быть | от 10 до 15 |  | Вт |  |  |
|  | Покрытие колбы | Покрытие колбы должно быть | матовое |  |  |  |  |
|  | Коррелированная цветовая температура | Коррелированная цветовая температура должна быть | до 3000 |  | К |  |  |
| Лампа тип 4 | Длина | Длина должна быть | от 95 до 102 |  | мм |  |  |

| Длина | Длина должна быть | от 95 до 102 |  | мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип цоколя | Тип цоколя должен быть | Е14 |  |  |  |  |
| Форма колбы | Форма колбы должна быть | свеча |  |  |  |  |
| Срок службы | Срок службы должен быть | ⩾30000 |  | ч |  |  |
| Цвет свечения | Цвет свечения должен быть | теплый |  |  |  |  |
| Материал колбы | Материал колбы должен быть | стекло |  |  |  |  |
| Диаметр | Диаметр должен быть | от 35* до 38 |  | мм |  |  |
| Напряжение | Напряжение должно быть | не менее 230 |  | Вт |  |  |
| Тип лампы | Лампа должна быть | светодиодная |  |  |  |  |
| Мощность | Мощность должна быть | от 6 до 11 |  | Вт |  |  |
| Диммирование | Диммирование должно быть | требуется |  |  |  |  |
| Покрытие колбы | Покрытие колбы должно быть | матовое |  |  |  |  |
| Коррелированная цветовая температура | Коррелированная цветовая температура должна быть | до 3000 |  | К |  |  |