|  | Общество с ограниченной ответственностью «МежРегионОпт-Электро» |
| --- | --- |
| ООО "МРО-Электро", Адрес: 660127 Россия, г. Красноярск, ул. Мате Залки 29,оф.133 Тел/факс:(391)226-64-35, тел.:292-76-87,232-17-71, http://mrorele.ru, E-mail:mrorele@mail.ru |

Предлагаем  ознакомиться с предложением на поставку приборов защиты трехфазных асинхронных электродвигателей, трансформаторов и других электроустановок.

***Для  решения о целесообразности дальнейших закупок, предлагаем
  бесплатное проведение испытаний (апробацию)

Реле контроля и защиты РКЗ (РКЗМ)

| № | Наименование | Рабочее напряжение | Контролиру-емые токи, А | Технические особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РК3-25 | 220 В | 2-25 | Реле производят контроль рабочих токов в каждой фазе обслуживаемой электроустановки и отключают её при возникновении аварийных режимов: перегрузка по току недопустимой продолжительности ; недопустимое снижение нагрузки – сухой ход насоса и т.п.; обрыв любой фазы; перекос фаз по току. |
| 2 | РК3-50 | 220 В | 5-50 |  |
| 3 | РК3-250 | 220 В | 20-250 |  |
| 4 | РК3-500 | 220 В | 40-500 |  |
| 5 | РК3М-25-I | 220/380 В | 2-25 | Питание реле от сети перемен. напряжения 220 В или 380 В, что позволяет использовать в сетях с изолированной нейтралью. Источник питания реле защищен от перенапряжений в питающей сети; - ток, коммутируемый контактами реле, увеличен до 2.5 A; - электронная часть реле выполнена всего на одной микросхеме, втрое уменьшено число пассивных радиоэлементов схемы реле, установлены дублирующие приемо- передающие элементы связи. |
| 6 | РК3М-50-I | 220/380 В | 5-50 |  |
| 7 | РК3М-250-I | 220/380 В | 20-250 |  |
| 8 | РК3М-500-I | 220/380 В | 40-500 |  |
| 9 | РК3М-900-I | 220/380 В | 80-900 |  |
| 10 | РК3М-25-II | 220/380 В | 2-25 | Реле контроля и защиты РКЗ модификации М II сохраняет все функции реле модификации М1 и оборудовано дополнительным контактом для управления устройством аварийной сигнализации. |
| 11 | РК3М-50-II | 220/380 В | 5-50 |  |
| 12 | РК3М-250-II | 220/380 В | 20-250 |  |
| 13 | РК3М-500-II | 220/380 В | 40-500 |  |
| 14 | РК3М-900-II | 220/380 В | 80-900 |  |

Реле РКЗ (РКЗМ) работают совместно с пультом управления ПУ-02

| Наименование контроллера | Пределы контро-лируемых токов |
| --- | --- |
| ЭКТ (ЭКТМ) -5 | 0,2…50A |
| ЭКТ (ЭКТМ) -10 | 0,8…100А |
| ЭКТ (ЭКТМ) -25 | 1,6…250A |
| ЭКТ (ЭКТМ) -60 | 3,0…600A |
| ЭКТ (ЭКТМ) -125 | 6,0…1250А |
| ЭКТ (ЭКТМ) -250 | 10,0…2500А |
| ЭКТ (ЭКТМ) -625 | 30,0…6250А |
| ПУ-05 | - |

Электронный контроллер тока (ЭКТ, ЭКТМ) предназначен для установки в цепях питания трехфазных электроустановок переменного тока (электродвигателей, трансформаторов и др. ответственных электроагрегатов) с целью повышения надежности  их  работы  и  увеличения  срока  службы.

Выдаёт сигнал при наступлении одного из следующих событий:

- коротком  замыкании;

- холостом  ходе  электроустановки (сухом ходе);

- превышении  тока  электроустановки  выше номинального;

- превышении  тока  электроустановки выше максимально допустимого;

- пропаданию одной или двух фаз;

- перекосе фаз по току;

- низком сопротивлении изоляции. (<500кОм(10% для модификаций ЭКТ М2, М4, М5, М8; для ЭКТМ М2 и М4).

Обозначение изделий при заказе:

| ЭКТ (ЭКТМ) – 25 - М1 | Где 25 – номинал по диапазону номинального тока (5, 10, 25, 60, 125, 250, 625) М1 – модификация контроллера (М1-М8 для ЭКТ, М1-М4 для ЭКТМ) |
| --- | --- |

ВАРИАНТЫ  ИСПОЛНЕНИЯ  КОНТРОЛЛЕРОВ ТОКА  ЭКТ, ЭКТМ

| Дополнительные функции / Модификация | ЭКТ | ЭКТМ |
| --- | --- | --- |
|  | М1 | М2 | М3 | М4 | М5* | М6* | М7* | М8* | М1 | М2 | М3 | М4 |
| Контроль сопротивления изоляции | − | + | − | + | + | − | − | + | − | + | − | + |
| Интерфейс с ПК (RS-232 или RS-485) | − | − | + | + | −/+ | −/+ | −/+ | −/+ | + | + | + | + |
| Дискретный вход | − | − | − | − | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Контакт предпусковой сигнализации | − | − | − | − | − | + | − | + | − | + | + | − |
| Контакт аварийной сигнализации** | −/+ | −/+ | −/+ | −/+ | −/+ | − | + | − | + | − | − | + |
| Напряжение питания, В | ~180 ÷ 420 | ~50÷420 (- 50÷600) |

* Модификации ЭКТ M5 - М8 по заявке  заказчика  могут  выполняться  с интерфейсом ПК.

**Модификации ЭКТ M1 - М5  по заявке  заказчика  могут  выполняться  с контактом аварийной сигнализации.

Реле повторного пуска РПП-2 предназначено для автоматического включения (повторного пуска) низковольтных (0,4 KB) асинхронных электродвигателей после их отключения, вызванного снижением напряжения питающей сети или полным отключением напряжения (перерывом электроснабжения).

Реле регистрирует информацию о количестве аварийных отключений, а также нормальных отключений электродвигателя кнопкой "СТОП". Максимальное число регистрируемых отключений - 255.

Реле РПП-2 регистрирует дату и время до восьми последних по времени аварийных отключений и повторных пусков электродвигателя. Работает совместно с пультом управления ПУ-04.

Счетчик - регистратор РОС-1  предназначен для учета времени наработки электродвигателей и других электроагрегатов, регистрации даты / времени  их включения или отключения, учета числа включений или отключений.  Счетчик изготавливается двух модификаций. Работает совместно с пультом управления ПУ-04.

Счетчик РОС 1-01  регистрирует циклы отключения электроагрегата.

Счетчик РОС 1-02 регистрирует циклы включения электроагрегата.

Электронные контроллеры расцепителя ЭКР предназначены для непрерывного контроля тока в трехфазных линиях электропередачи переменного тока промышленной частоты 50 Гц напряжением 220/380 B  и защитного отключения нагрузки при возникновении аварийных режимов.  При косвенном подключении  через трансформаторы тока контроллеры могут использоваться в линиях  на любое напряжение.

Контроллеры ЭКР обеспечивают четырехуровневую регулируемую защиту по току по трем фазам сети:

- по уровню  минимальной нагрузки Imin - с регулируемой задержкой срабатывания Tmin;

- по   уровню  тока   перегрузки   Inom - с регулируемой задержкой срабатывания Tnom;

- по   уровню  тока максимальной защиты Imax - с регулируемой задержкой срабатывания Tmax;

- по уровню сверхтока   Iотс - с нерегулируемой задержкой срабатывания.

Условное обозначение контроллера при заказе:

### Э К Р   1 - 2 5  ,   где

1 -  номер модели  (1 или 2);

25 -  номинал модели по диапазону  тока (12.5, 25, 62.5, 125, 250, 625);

Пределы контролируемых токов при относительной погрешности измерения не более 10% :

| - ЭКР1-12.5, ЭКР2-12.5 - от 2.0 до 100.0 А; - ЭКР1- 25, ЭКР2- 25 - от 4.0 до 200.0 А; - ЭКР1-62.5, ЭКР2-62.5 - от 10.0 до 500.0 А | - ЭКР1- 125, ЭКР2- 125 - от 20 до 1000 А; - ЭКР1- 250, ЭКР2- 250 - от 40 до 2000 А; - ЭКР1- 625, ЭКР2- 625 - от 100 до 5000 А |
| --- | --- |

Реле контроля и защиты РКЗ-И, РКЗМ-R, РКЗМ-Д

Все виды реле имеют четыре счетчика аварийных отключений по характеру ситуации (не менее 255 на каждый вид аварии), которые сохраняются неограниченное время даже при отключении сетевого питания.

Реле поставляются взамен ранее разработанных реле типа РКЗ, РКЗМ-I, РКЗМ-II, аналогичны им по функциональным и техническим характеристикам, но обладают следующими техническими преимуществами:

- усовершенствованная конструкция датчиков тока с увеличенной перегрузочной способностью по току;

- повышенная устойчивость к перенапряжению сети;

- наличие встроенного устройства управления внешними сигнальными устройствами, обеспечивающего при возникновении аварийной ситуации замыкание тока до 0,1А при напряжении ~250В (РКЗ-И, РКЗМ-R);

Реле изготавливаются в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150-69. Сертифицированы.

| РЕЛЕ | Контролируе-мые токи, А | Рабочее напряжение | Технические особенности |
| --- | --- | --- | --- |
| РКЗ-25-И | 2…25 | 220/380 В | Оперативная индикация причины аварийного отключения на панели реле (позволяет в экстренных ситуациях оперативно определить причину аварии, не пользуясь пультом ПУ-02); контакт аварийной сигнализации для управления внешними сигнальными устройствами; уменьшенные габариты корпуса (не более 84х76х53) |
| РКЗ-50-И | 5…50 | 220/380 В |  |
| РКЗ-250-И | 20…250 | 220/380 В |  |
| РКЗ-500-И | 40…500 | 220/380 В |  |
| РКЗ-900-И | 80…900 | 220/380 В |  |
| РКЗ-25-ИМ | 2…25 | 220/380 В | Реле РКЗ-ИМ является модификацией реле типа РКЗ-И, но отличается исполнением в укороченном корпусе и возможностью крепления на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм, а также усиленным контактом аварийной сигнализации до 0,4 А. |
| РКЗ-50-ИМ | 5…50 | 220/380 В |  |
| РКЗ-250-ИМ | 20…250 | 220/380 В |  |
| РКЗ-500-ИМ | 40…500 | 220/380 В |  |
| РКЗ-900-ИМ | 80…900 | 220/380 В |  |
| РКЗМ-25-R | 2…25 | 220 В | Оперативная индикация причины аварийного отключения на панели реле; контакт аварийной сигнализации для управления внешними сигнальными устройствами; оценка сопротивления изоляции перед включением Э.У; предусмотрено крепление под DIN-рейку шириной 35 мм. |
| РКЗМ-50-R | 5…50 | 220 В |  |
| РКЗМ-250-R | 20…250 | 220 В |  |
| РКЗМ-500-R | 40…500 | 220 В |  |
| РКЗМ-900-R | 80…900 | 220 В |  |
| РКЗМ-25-Д | 2…25 | 220/380 В | Наличие на лицевой панели цифрового ЖК дисплея, отображающего токи ЭУ, типы аварийных отключений, а также встроенной клавиатуры, позволяющей задавать необходимые уставки (работа без ПУ-02) + крепление под DIN-рейку шириной 35 мм. |
| РКЗМ-50-Д | 5…50 | 220/380 В |  |
| РКЗМ-250-Д | 20…250 | 220/380 В |  |
| РКЗМ-500-Д | 40…500 | 220/380 В |  |
| РКЗМ-900-Д | 80…900 | 220/380 В |  |
| Пульт ПУ-02 |  |  | управляет любым количеством реле посредством ИК-лучей на расстоянии 5-50 см. |

Реле ограничения нагрузки РОН предназначено для работы в составе устройств  управления неприоритетными нагрузками, включения/отключения контакторов коммутирующих питающие напряжения.

РОН осуществляет контроль токов в одной (РОН-1) либо трех (РОН-3) фазах обслуживаемой электроустановки. РОН генерирует управляющую команду временного отключения неприоритетных нагрузок при выявлении превышения установленного порогового значения тока в течении установленного промежутка времени. Блок генерирует управляющую команду повторного включения неприоритетных нагрузок.

РОН имеет следующие модификации исполнения:

- РОН-1-25, РОН-1-50       -  для управления однофазной неприоритетной нагрузкой;

- РОН-3-25,…, РОН-3-900 – для управления трехфазной неприоритетной нагрузкой.

Диапазоны контролируемых токов и регулирования пороговых уставок по току, А:

| -РОН-1-25………от 2 до 25 шаг 0.1 А -РОН-1-50…..….от 5 до 50 шаг 0.2 А -РОН-3-25………от 2 до 25 шаг 0.1 А | -РОН-3-50……….от 5 до 50 шаг 0.2 А -РОН-3-250……..от 20 до 250 шаг 1 А -РОН-3-500….….от 40 до 500 шаг 2 А -РОН-3-900….….от 80 до 900 шаг 4 А |
| --- | --- |

Звоните!

тел/факс: (391) 226-64-35

тел/сот: (391) 292-76-87

http://mrorele.ru, E-mail:mrorele@mail.ru